## Slide 1
Simulation du mouvement humain
& interaction homme-robot dans RoboDK
Projet PRBE Homme-Robot · ISAE-Supméca
Nikoloz Khachidze · Alexandre Nowak · Luc Fantasia
Encadrants : Francesco Ciampi · Thierno Diallo — Avril–Juin 2026

## Slide 2: Sommaire
1
Contexte & objectifs
La limite : pas de modèle humain dans RoboDK
2
Cahier des charges
Scénarios, exigences, périmètre (22 DDL)
3
Modèle conceptuel
Du mannequin figé à l'opérateur articulé
4
Développement
Locomotion & manipulation
5
Tests & résultats
Mesurer plutôt que juger à l'œil
6
Conclusion & perspectives
Un pont construit, des pistes ouvertes

## Slide 3
01
PARTIE 1 / 6
Contexte & objectifs
Pourquoi faire vivre un opérateur humain dans RoboDK ?

## Slide 4: Contexte du projet
▸ Ligne ALIX (ISAE-Supméca) : ligne de production où un bras robotisé récupère des pièces qu'un opérateur humain manipule.
▸ Robotique collaborative : robot et opérateur partagent le même espace de travail.
• → enjeux de sécurité, d'ergonomie et d'efficacité.
▸ La limite : RoboDK modélise finement les robots, mais n'offre aucun modèle humain cinématique pilotable.
▸ Problématique : comment doter RoboDK d'un opérateur humain articulé et pilotable pour simuler des scénarios d'interaction homme-robot ?

## Slide 5: Objectifs
▸ Objectif principal : représenter dans RoboDK un opérateur articulé, le faire se déplacer et manipuler des pièces, puis simuler des scénarios d'interaction homme-robot.
▸ Objectifs détaillés :
• développer un modèle cinématique simplifié du mannequin
• générer les mouvements des membres inférieurs (locomotion)
• générer les mouvements des membres supérieurs (manipulation)
• simuler des scénarios d'interaction homme-robot
• analyser sécurité et ergonomie de ces interactions

## Slide 6: Travail collaboratif & répartition
3 flux menés en parallèle · synchros hebdomadaires (réunions encadrants) · dépôt GitHub commun
Niko
Développement technique
▸ Recherche & choix de l'approche cinématique
▸ Import / reconstruction du mannequin (RoboDK)
▸ Tableau des 22 DDL + formulation
▸ Animations : marches & manipulation
▸ Démonstration technique
Luc
Sécurité & normes
▸ Interactions homme-robot
▸ Normes & distances de sécurité
▸ Règles de ralentissement / arrêt
▸ Critères de validation
▸ Analyse des résultats (rapport)
Alex
Cadrage & livrables
▸ Contexte & scénarios
▸ Exigences fonctionnelles
▸ Cahier des charges
▸ Structuration du rapport
▸ Captures & support de soutenance
Calendrier : S0 (20 avril) → soutenance (24 juin) · 9 semaines · jalons hebdomadaires

## Slide 7
02
PARTIE 2 / 6
Cahier des charges
Scénarios étudiés, exigences, périmètre

## Slide 8: Scénario 1 — Coexistence
▸ L'humain et le robot partagent le même environnement, mais ne travaillent pas sur la même tâche.
▸ Exigences fonctionnelles :
• Détecter la présence d'un humain dans la zone de déplacement du robot — Haute
• Ralentir le robot sous 1 m de distance humain-robot — Haute
• Arrêter le robot sous 0,5 m — Haute
• Gérer un humain immobile devant une porte pendant 10 s — Moyenne
• Reprendre automatiquement le trajet quand la zone se libère — Moyenne

## Slide 9: Scénario 2 — Synchronisation / échange de pièces
▸ Robot et opérateur participent au même processus, sans contact direct : le robot livre une pièce, l'opérateur l'assemble, le robot la reprend.
▸ Exigences fonctionnelles :
• Représenter les zones stock / transfert / opérateur — Haute
• Suivre l'état de la zone de transfert (libre, occupée, pièce dispo…) — Haute
• Déclencheurs de passation entre robot et opérateur — Haute
• Empêcher l'occupation simultanée de la zone de transfert — Haute
• Appliquer les règles de sécurité de coexistence pendant dépôt / reprise — Haute
• Coordination par enchaînement d'états (dépôt → assemblage → reprise) — Haute
• Signaler les déclencheurs : son, lumière ou logs — Moyenne
• Délai maximal d'attente comme critère de performance — Moyenne

## Slide 10: Périmètre & hors-périmètre
▸ Périmètre :
• 2 scénarios : coexistence et synchronisation (coopération directe = perspective)
• Outils : RoboDK, Python, URDF, Human Model Generator
• Données ALIX + robot AMR Mir100 ; mannequin humain simplifié
▸ Hors périmètre :
• Simulation biomécanique complète du corps
• Contrôle dynamique de l'équilibre
• Contact physique direct humain-robot
• Capture de mouvement en temps réel par caméra

## Slide 11
03
PARTIE 3 / 6
Modèle conceptuel
Du mannequin figé à l'opérateur articulé

## Slide 12: Schéma cinématique & degrés de liberté
▸ Le corps = un arbre de solides rigides reliés par des liaisons normalisées.
▸ Le tronc (épine, cou, tête, clavicules) = un seul solide rigide (encastrements).
▸ Liaisons & DDL :
• épaule, hanche → rotule (3 rotations)
• coude, genou, cheville → pivot (1 rotation)
• poignet → rotule à doigt (2 rotations)
▸ Bilan : 2×(3+1+2) + 2×(3+1+1) = 22 DDL
Schéma cinématique normalisé (vue de face)

## Slide 13: Démarche de développement
Mannequin URDF (Human Model Generator, 22 DDL) — mais RoboDK n'importe pas l'URDF : son générateur de mécanismes ne gère que des chaînes série (≤ 7 axes), or le corps est un arbre.
On reconstruit l'articulation à la main (repères imbriqués + API Python). L'URDF devient une table de référence : quels DDL, quels axes, quelles butées.
URDF (HMG)
22 DDL, butées
Modèle 3D
Manikin_1.STEP
Découpe
15 segments (Split)
Rig 22 DDL
repères imbriqués
Génération
marches, manip.
Trajectoire
courbe externe

## Slide 14: Arborescence des repères
▸ Principe directeur : un repère = un degré de liberté (rotation sur un seul axe).
▸ Une rotule (épaule, hanche) = 3 repères imbriqués au même point.
▸ Hiérarchie = arbre enraciné au bassin (Human_Base) : un repère qui tourne entraîne tous ses descendants.
▸ Les segments sont soudés aux repères (setParentStatic), sans DDL propre.
Structure de l'arborescence du rig (22 DDL)

## Slide 15
04
PARTIE 4 / 6
Développement
Génération du mouvement : locomotion & manipulation

## Slide 16: Principe d'animation
▸ Au lancement, on capture la pose de repos (garde-à-vous) de chaque repère.
▸ Animer un DDL = repartir du repos + appliquer une rotation sur son axe, bornée aux butées articulaires.
▸ Garanties :
• mouvements toujours dans les amplitudes physiologiques
• les segments fils suivent automatiquement leur parent
Pose de repos : référence de toutes les animations

## Slide 17: Locomotion — membres inférieurs
Trois marches, de la plus stylisée à la plus libre :
Marche militaire
Sur place, cycle sinusoïdal. Jambe d'appui tendue, bras en opposition.
Marche avant naturelle
Balancier de hanche asymétrique. Anti-glissement : le corps avance à la vitesse des pas.
Trajectoire externe
Points dans un fichier JSON → spline de Catmull-Rom. Modifiable sans toucher au code.

## Slide 18: Manipulation — tâche du bras
▸ Pick & place : le bras gauche (6 DDL) saisit un cube, le déplace et le repose.
▸ Cinématique inverse à 6 contraintes (position + orientation), résolue par moindres carrés amortis (DLS).
▸ Tâche posturale secondaire : coude en arrière (geste humain), jamais vers l'avant.
▸ Trajectoire précalculée (IK aux poses clés) → geste fluide ~7 s.
▸ Position de la pièce externalisée : paramètre du scénario.
Approche
Saisie
Transit
Dépose

## Slide 19
05
PARTIE 5 / 6
Tests & résultats
Mesurer plutôt que juger à l'œil

## Slide 20: Problèmes rencontrés & corrigés
▸ Mannequin « éclaté » à la réouverture : sous-solides (courbes) re-transformés deux fois → ré-attachement automatique (~2 s), embarqué dans la station.
▸ Branche d'IK (genou / coude) : on force la branche anatomique (sens humain), fixée comme contrainte de posture.
▸ Non-collision (tâche bras) : validation par détection de collision sur les maillages → 0 collision sur toute la trajectoire (l'œil ne suffit pas).
▸ Reproductibilité : remise au garde-à-vous exact avant chaque scénario → supprime la dérive.
▸ Position de pièce externalisée : testée en direct, le bras va la chercher ailleurs sans modifier le code.
Branche d'IK rejetée vs. retenue (genou)
Tout ce qui précède est résolu et validé en simulation.

## Slide 21: Synthèse des statuts
Point technique | Statut
Persistance du fichier .rdk | Résolu
Branche d'IK (genou / coude) | Résolu
Non-collision (tâche bras) | Résolu
Position de pièce externalisée | Résolu
DDL du poignet (pronation) | Perspective
Collision arrière du coude | À surveiller
Exécution hors-ligne | À vérifier
Intégration ligne ALIX | Perspective

## Slide 22: Démonstration — RoboDK
Simulation de la marche de l'opérateur dans RoboDK

## Slide 23
06
PARTIE 6 / 6
Conclusion & perspectives
Un pont construit, des pistes ouvertes

## Slide 24: Objectifs atteints
▸ Modèle cinématique simplifié : opérateur 22 DDL reconstruit dans RoboDK, sans import URDF ni générateur de mécanismes.
▸ Membres inférieurs : 3 locomotions (militaire, avant naturelle, trajectoire externe).
▸ Membres supérieurs : pick & place par IK, geste anatomique validé sans collision.
▸ Robustesse : station auto-recomposée, animations reproductibles.
▸ Partiellement : la brique « opérateur » est prête et paramétrable ; sa mise en scène complète sur la ligne ALIX + l'analyse sécurité/ergonomie constituent l'étape suivante.

## Slide 25: Perspectives
▸ Ajouter un DDL de poignet (pronation de l'avant-bras) — limite identifiée et quantifiée.
▸ Surveiller la collision arrière du coude et affiner les marges du geste.
▸ Intégrer l'opérateur dans la cellule ALIX (recentrage du human frame) + test sur le robot réel, avec vidéos.
▸ Fiabiliser la persistance et confirmer l'exécution hors-ligne.
Au-delà des livrables : une démarche outillée et itérative — mesurer avant de conclure, valider par la collision, externaliser les paramètres — donne un modèle humain crédible et réutilisable.

## Slide 26
Merci de votre attention
Questions ?
ISAE-Supméca · Institut supérieur de mécanique de Paris · www.isae-supmeca.fr